## Slide 1: Συστημα λιπανσησ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2025
ΠΕ 82 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

## Slide 2: ΣΚΟΠΟΣ του συστηματοσ λιπανσησ
Μείωση της τριβής μεταξύ των κινούμενων μερών.
Αποτροπή φθοράς και αύξηση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων.
Απομάκρυνση θερμότητας, συμβάλλοντας στην ψύξη του κινητήρα.
Καθαρισμός των εξαρτημάτων από ρύπους και κατάλοιπα καύσης.
Προστασία από τη διάβρωση μέσω της δημιουργίας λιπαντικού φιλμ.
Μείωση του θορύβου που προκαλείται από την τριβή των μεταλλικών μερών.
Στεγανότητα μεταξύ εμβόλων και κυλίνδρων, διατηρώντας τη σωστή συμπίεση.

## Slide 3: Κυρια ΜΕΡΗ συστηματοσ λιπανσησ
Κάρτερ λαδιού – Δεξαμενή που αποθηκεύει το λιπαντικό.
Αντλία λαδιού – Κυκλοφορεί το λάδι στα εξαρτήματα του κινητήρα.
Φίλτρο λαδιού– Καθαρίζει το λάδι από ρύπους και σωματίδια.
Αγωγοί λίπανσης – Μεταφέρουν το λάδι στα διάφορα μέρη του κινητήρα.
Δείκτης στάθμης λαδιού – Ελέγχει την ποσότητα λαδιού στο κάρτερ.
Ψυγείο λαδιού (αν υπάρχει) – Βοηθά στην ψύξη του λαδιού σε υψηλές θερμοκρασίες.
Βαλβίδα πίεσης λαδιού – Ρυθμίζει την πίεση του λαδιού για σωστή λειτουργία.

## Slide 4: Ειδη συστηματοσ λιπανσησ
Υγρού Κάρτερ

## Slide 5: Ειδη συστηματοσ λιπανσησ
Ξηρού Κάρτερ

## Slide 6: Ειδη συστηματοσ λιπανσησ
Αναγκαστικής Κυκλοφορίς

## Slide 7: Μερη – καρτερ λαδιου
SKODA OCTAVIA – VOLKSWAGEN GOLF – POLΟ
PEUGEOT 106

## Slide 8: Μερη – αντλια λαδιου
SKODA OCTAVIA – VOLKSWAGEN GOLF
Seat Ibiza 2002

## Slide 9: Μερη – φιλτρο λαδιου

## Slide 10: Μερη – βαλβιδα πιεσησ λαδιου
Μηχανική βαλβίδα: Λειτουργεί με ένα ελατήριο και ένα έμβολο που ρυθμίζει την πίεση του λαδιού μηχανικά, ανοίγοντας ή κλείνοντας το κύκλωμα λίπανσης.
Ηλεκτρονική βαλβίδα: Στα σύγχρονα οχήματα, πολλές βαλβίδες πίεσης λαδιού ελέγχονται από τον εγκέφαλο του κινητήρα (ECU) μέσω ηλεκτρομαγνητικών ενεργοποιητών (solenoids). Αυτό επιτρέπει πιο ακριβή έλεγχο της πίεσης λαδιού ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα, βελτιώνοντας την απόδοση και την οικονομία καυσίμου.

## Slide 11: Μερη – ψυγειο λαδιου
✅ Μειώνει τη θερμοκρασία του λαδιού. ✅ Προστατεύει τον κινητήρα από υπερθέρμανση. ✅ Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του λαδιού και των εξαρτημάτων.

## Slide 12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ συστηματοσ λιπανσησ

## Slide 13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Έλεγχος Στάθμης Λαδιού
✅ Ελέγχετε το λάδι ανά 1.000 km ή μία φορά το μήνα. ✅ Τοποθέτησε το όχημα σε επίπεδο έδαφος, περίμενε να κρυώσει ο κινητήρας και μέτρησε με το βαθμονομημένο δείκτη. ✅ Αν η στάθμη είναι χαμηλή, πρόσθεσε το κατάλληλο λάδι. Αν είναι υπερβολικά υψηλή, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα καύσης & υπερπίεση.
Αλλαγή Λαδιών Κινητήρα
✅ Κάθε 5.000 – 30.000 km (ανάλογα με τον τύπο λαδιού & τις οδηγίες του κατασκευαστή). ✅ Χρησιμοποίησε λάδι συμβατό με τις προδιαγραφές του κινητήρα (π.χ. 5W-30, 10W-40). ✅ Άλλαζε φίλτρο λαδιού σε κάθε αλλαγή ή το πολύ κάθε δεύτερη.

## Slide 14: ΣυΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ένδειξη Χαμηλής Πίεσης Λαδιού στο Ταμπλό
Περίεργοι Θόρυβοι από τον Κινητήρα
Υπερθέρμανση Κινητήρα
Μαύρος Καπνός από την Εξάτμιση
Διάβρωση ή Υπολείμματα Λάσπης στο Καπάκι της Μηχανής
Διαρροή Λαδιού Κάτω από το Όχημα
Χαμηλή Απόδοση & Αύξηση Κατανάλωσης Καυσίμου

## Slide 15: ΑΙΤΙΕΣ - ΒΛΑΒΕΣ
Λάδι που έχει χάσει τις λιπαντικές του ιδιότητες
Φθαρμένο ή βουλωμένο ψυγείο λαδιού
Αντλία λαδιού που δεν κυκλοφορεί επαρκώς το λάδι
Φθαρμένα ελατήρια εμβόλων
Καμένες τσιμούχες βαλβίδων
Αργοπορημένη αλλαγή λαδιού
Κακής ποιότητας λάδι
Σπασμένος ή χαλαρός σωλήνας λαδιού

## Slide 16: Φυλλο ΕφαρμογηΣ

## Slide 17: Ελεγχοσ - ανακεφαλαιωση

## Slide 18: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΕ 82 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 2025